## Slide 1
SRAM Mini Array测试相关

## Slide 2: Content
测试向量-EXCEL-王臻极
波形图-周乃光
Iread（python生成）-周乃光
测试向量和测试程序一致性说明（包括管脚对应关系，波形建立时间，等待测试时间）-王臻极
归档（EXCEL 、程序、PDF、PPT、Plot工具）-郭玲 可放在共享文件夹，便于新的测试和用户查看

## Slide 3: 测试向量
测试向量的excel最终版
16x16_all0
16x16_all1
16x16_checkboard0
16x16_checkboard1

## Slide 4: 波形图
原始、写、读波形示意图
右图为三个cycle的各管脚电压、BL和BLB的电流示意图。
1.第1个cycle，原始状态下，假设BL存储为0，BLB则为1。
2.第2个cycle，向BL写入1，BLB则写入0。
3.第3个cycle，读取BL和BLB的电压，量测BL和BLB电流。

## Slide 5: Iread
定性半定量的spec标准
正确的all0/all1/chkbrd0/chkbrd1 测试图
用于判断结果的可接受程度
测试模式 | GRBL（读） | GRBLB（读） | 备注
all0 | 数十uA | pA-nA级别 | 和all1时相反
all1 | pA-nA级别 | 数十uA | 和all0时相反
chkbrd0 | 呈棋盘状分布 | 呈棋盘状分布 | 和chkbrd1相反
chkbrd1 | 呈棋盘状分布 | 呈棋盘状分布 | 和chkbrd0相反
Iread：在不同测试模式下，量测GRBL和GRBLB端的电流值。如果被测试die正常，读取时，储存节点为0的一端，对应的高电平位线会通过PG和下拉NMOS放电，产生电流，范围在数十uA；另一端储存节点为1的，和对应高电平位线之间电流很小，在pA-nA范围。
Mini array为16*16，右图每一格是一个SRAM cell的测试数值。
Bitmap的画法：
进入服务器存放测试log的文件夹
  如 /home/cumec/test_data/incoming/A2E159_W4_issue145_1.2V
运行相关*.py脚本，画图
  输入脚本所在的存放路径 比如 /sram_tester_plot/bmapMiniArr_CUMEC256b.py

## Slide 6: 测试向量和测试程序一致性说明
包括管脚对应关系
测试实际波形，建立、等待、测试等的时间等
pinMap

## Slide 7: 归档
测试向量文件
测试程序
此ppt及pdf
Plot工具位置等
便于不熟悉的人快速参与此工作